## Slide 1: 最优化技术

## Slide 2: 一维搜索技术
一维搜索技术
  例：在长为350cm、宽为260cm的长方形不锈钢板的四角，各剪去一个小正方形，做成一个无盖的储水箱，试确定正方形的边长，使储水箱的容积最大。
  设小正方形边长为xcm, 储水箱容积(260-2x)(350-2x)x
  约束条件： 0=<x<=130

## Slide 3: 一维搜索技术
实例：
  一元函数求最小值
思考：为什么不直接对函数求导？
f(x)=x3+2*x-3

## Slide 5: 一维搜索技术
  一维无约束优化问题：
  一维搜索是优化技术中的一个常用技术。不仅用于解决一维优化问题，也用于解决多维优化问题中在既定方向上寻求最优步长的一维搜索。
  步骤：
    确定初始搜索区间[a,b]，在此区间内是单峰区间，函数呈现“大－小－大”变化趋势。
    在搜索区间内寻找极小点
    试探法:黄金分割法，二分法， Fibonacci法
    插值法 ：牛顿插值法，割线法
x 1
x 2
x 3
0
y=f(x)
f(x 2)
f(x1)
f(x 3)

## Slide 6: 搜索区间的确定
进退法
  基本思想：从一点出发，按一定的步长，试图确定出函数值呈现出”高－低－高“的三个点。一个方向不成功，就退回来沿相反方向搜索。
具体作法：

## Slide 7: 搜索区间的确定
Step1.给定初始值。初始点，初始步长h>0.
Step2.令h，计算f1=f(
step3.
  若f2<f1，前进运算，计算f3=f(
  (1) 若f2<f3，则搜索区间[a,b]=[,]，停止。
  （2）若f2>f3，则步长h=2h,=返回（1）重新开始。
f1
f2
f1
f2
f3
f3

## Slide 8: 搜索区间的确定
若f2>f1，后退运算(步长反号，反向操作)
  h=-h, a1,a2=a2,a1
  f1,f2=f2,f1, f
  其后步骤重复前面的(1)(2)
f2
f1
行交换，故利用为中间量
f1
f2

## Slide 9: 搜索区间的确定
例：

## Slide 10: 搜索区间的确定

## Slide 11: 搜索区间的确定

## Slide 12: 黄金分割法
黄金分割法(Golden Section Method)又称为0.618法，是用于在单峰函数区间上求极小的一种方法。
基本思想：通过取试探点和进行函数值比较，使包含极小点的搜索区间不断减少，当区间长度缩短到一定程度时，就得到函数极小点的近似值。
黄金分割法的取点原则：
1. 对称取点
2. 等区间收缩率
3. 留点可用

## Slide 13: 黄金分割法
区间搜索率的确定：
L
a
b
L1= λL
L1= λL
L1= λL
L 2=(１－λ)L
a
b’
L 2=(１－λ) L
为收缩率。

## Slide 14: 黄金分割法
步骤：
(1)置初始搜索区间[a,b]，并置精度要求ε，并计算左右试探点
al=a+0.382(b-a)
a2=a+0.618(b-a)
及相应的函数值f1 ＝f(α1), f2 ＝f(α2)。

## Slide 15: 黄金分割法
      比较f1 与f2的大小，有以下两种可能：
      （1）若f1 > f2 ，极小点必在[α1 ,b] 内，消去区间[a，α1] ，令a＝α1，产生新区间[a ,b] 。至此，区间收缩了一次。
      注意：
      新区间的α1点与原区间的点α2重合，可令α1＝α2， f1＝f2, 这样可少找一个新点和节省一次函数值计算。
      则 a2=a+0.618(b-a)

## Slide 16: 黄金分割法
（2）若f1 ≤ f2 ，极小点必在[a，α2] 内，消去区间[α2 ，b] ，令b＝α2，产生新区间[a ,b] ，至此，区间收缩了一次。
同样，新区间α2点与原区间α1点重合，令α2＝ α1， f2＝ f1。
则al=a+0.382(b-a)
当缩短的新区间长度小于等于某一精度ε，即b-a ≤ ε时，取α*为近似极小点。
α*＝（ b+a ）/2

## Slide 17: 黄金分割法
黄金分割法计算框图

## Slide 18: 黄金分割法

## Slide 19: 黄金分割法
例：
解: (1)在初始区间[a,b]内取点并计算函数值：
(2)比较函数值，缩短搜索区间
判断迭代终止条件：b-a=0.618>
(3)继续缩短
798
新点 a2=a+0.618(b-a)=0.264,f2=-2.7082

## Slide 20: 黄金分割法
(4)比较函数值，缩短搜索区间
判断迭代终止条件：b-a=0.382>
(5)继续缩短
新点 a2=a+0.618(b-a)=0.3541,f2=-3.228
(6)比较函数值，缩短搜索区间
判断迭代终止条件：b-a=0.236>
(7)继续缩短
新点 a2=a+0.618(b-a)=0.4098,f2=-5.329
(8)比较函数值，缩短搜索区间
判断迭代终止条件：b-a=0.146<
迭代停止

## Slide 21: 黄金分割法
黄金分割法特点：
    程序结构简单，容易理解，可靠性好。
    计算效率偏低，适用于低维优化的一维搜索。
课后作业：用python实现黄金分割法（包括进退法确定搜索区间），解决本章PPT上第一个例题。

## Slide 22: 斐波拉契法
与黄金分割法类似的一种试探法
Fibonacci法与0.618法的主要区别:探索区间长度的缩短率不是采用黄金分割数，而是采用所谓的Fibonacci数,计算函数值的次数n也是已知的。
n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Fn | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 | 233 | 377 | 610 | 987 | 1597 | 2584 | 4181 | 6765 | 10946
Fibonacci数：
数列满足条件：
即
则称Fn为Fibonacci数列

## Slide 23: Fibonacci法
Fibonacci法的推导过程：
(1)与黄金分割法一样,设初始区间 上有唯一的极小值点，规定一共算n次函数值，取试探点
并设
最小值点在
即：b=x2,
x2=x1,
若
最终区间长度与初始区间长度的比值，<1

## Slide 24: Fibonacci法
若
最小值点在
即：a=x1,
x1=x2
      由于该法需要存储斐波纳契数列，计算速度与0.618法相比，没有本质的提高，故在生产中的应用已经较少。

## Slide 25: Fibonacci
例：用Fibonacci法解下列问题：
初始区间 [-1,1] ，精度<=0.16
解：确定n值：
Fn>=2/0.16，则n为6
X1=-1+2*Fn-2/Fn=0.23
X2=-1+2*Fn-1/Fn=-0.23
f1=-0.43
f2=-1.36
F1>f2:
a=x1
X1=x2 f1=f2
X2=-1+(b-a)*Fn-2/Fn=0.24
极值区间为：[0.23 1]

## Slide 26: 二分法
    基本原理
      取具有极小点的单峰函数的搜索区间[a, b]的坐标中点 作为计算点，计算目标函数在该点处的导数 ；
      利用函数在极小点处的导数为零，而在其左侧为负、右侧为正的原理，来判断极小点所在的那一半搜索区间，以消掉另一半区间。
      逐次迭代下去，能将搜索区间收敛到一个局部极小点附近，求得极小点的近似解。
特点：
  收敛速度慢，
  缩短率达到0.5，特别是每次迭代计算量较少，可靠性较好。

## Slide 27: 二分法
计算步骤：

## Slide 28: 二分法

## Slide 29: 牛顿插值法
      插值法：又称函数逼近法：多项式插值方法利用若干试验点处的函数值来构造低次多项式，用它作为函数的近似表达式，并用这个多项式的极小点作为原函数极小点的近似。常用的插值多项式为二次多项式。
      常用的二次多项式插值方法：
        牛顿法：牛顿法是利用一点的函数值、一阶导数值和二阶导数值来构造此二次函数的。
        割线法：牛顿法的改进

## Slide 30: 牛顿法
相关数学公式：
  泰勒展开式：
  假设n=1
  f( a+=f(a)+
  假设n=2
  f( a+=f(a)++
a a+
f( a+
f( a+
f(a)

## Slide 31: 牛顿法
基本原理
0
y=f(a)
a0

## Slide 33: 牛顿法
计算步骤：

## Slide 34: 牛顿法

## Slide 35: 牛顿法
    牛顿法的特点
      收敛速度快；
      但计算工作量较大，因在每一点均需计算函数的二阶导数，此外当用数值微分代替二阶导数时，舍入误差会影响牛顿法的收敛速度，当f’(α)很小时这个问题更严重；
      要求初始点选得比较好，即离极小点不太远，否则有可能使极小化序列发散或收敛到非极小点。

## Slide 36
4
4.00066
0.00551
84.04720
4.00059
如果不存在二阶导数，怎么办？

## Slide 37: 割线法
如果二阶导数不存在，可以采用不同点的一阶导数对其近似，如 f''(x(k))=(f'(x(k))-f'(x(k-1)))/(x(k)-x(k-1)),将其带入牛顿迭代公式，可以得到新的迭代公式：
这个方法需要两个初始点 x(-1)和x(0),可以看出割线法不需要计算函数值f(x(k))，二阶导数值f''(x(k))，它使用x(k)和x(k-1)之间的割线产生x(k+1)：

## Slide 38: 一维搜索技术
    插值类方法与试探方法比较:
      共同点：
      均利用区间消去法原理将初始搜索区间不断缩短，从而求得极小点的数值解。
      不同点：
试探法 | 插值法
试验点位置是由某种给定的规律确定的，它不考虑函数值的分布。 | 试验点位置是按函数值近似分布的极小点确定的。
仅仅利用试验点函数值的大小进行比较 | 利用函数值本身或者其导数信息
注：当函数具有较好的解析性质时（如连续可微性），插值类方法比试探方法效果更好。 | 

## Slide 39: 一维搜索技术
总结
主要介绍了两类一维搜索技术：试探法和插值法
试探法：黄金分割法，二分法，斐波纳契法
插值法：牛顿插值法（切线法），割线法